Τεχνικές Προδιαγραφές Περιχειρίδων

- Να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, κατάλληλες για Νοσοκομειακή χρήση.

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων για μετρήσεις αναίμακτης πίεσης στο μπράτσο.

- Το υλικό κατασκευής τους να είναι απαλό nylon, έτσι ώστε να είναι άνετο για τον ασθενή, αρκετά ανθεκτικό για την επαναλαμβανόμενη χρήση αλλά και εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανσή τους.

- Να είναι latex free.

- Να είναι απλές στη χρήση τους και να διαθέτουν markers που να υποδεικνύουν τον τρόπο ή τη θέση τοποθέτησής τους.

- Το κλείσιμο της περιχειρίδας να γίνεται με ταινία Velcro (χριτς–χρατς) και όχι με γάντζο.

- Να μη διαθέτουν μεταλλικό έλασμα (καδένα) συγκράτησης της περιχειρίδας.

- Να μη διαθέτουν επιπλέον αεροθάλαμο.

- Να διατίθενται με μονό ή διπλό αυλό εισαγωγής αέρα.

- Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη. Τα τεμάχια από το κάθε είδος αναφέρονται στο Αίτημα του επιμέρους Τμήματος του Νοσοκομείου.

- Ενηλίκων (Adult)  / 27cm-35cm,  περίπου

- Ενηλίκων μικρή (Small Adult)  /  20cm-28cm,  περίπου

- Ενηλίκων μεγάλη (Large adult)  / 35cm-45cm,  περίπου

- Παιδιατρική (Pediatric)  / 14cm-21cm,  περίπου

- Βρεφών (Infant)  / 10cm-15cm,  περίπου

- Νεογνών (Neonate)  / 6cm-11cm,  περίπου

- Το μήκος του αυλού ή των αυλών να είναι περίπου 40 cm.

- Να διατίθενται με τα κατάλληλα συνδετικά (connectors) σύνδεσής τους με το μηχάνημα ή με τον σωλήνα προέκτασης του. Τα είδη των συνδετικών θα είναι απολύτως συμβατά με τα μηχανήματα (τύπος, κατασκευαστικός οίκος, μοντέλο) που αναφέρονται στο Αίτημα του επιμέρους Τμήματος του Νοσοκομείου.

- Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485.

- Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγo αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

- Να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές.